## Slide 1
创新案例：Profiling 打点 Skill 闭环驱动 GDN 算子优化
首轮打点命中 DCache 写回坑 → 归因写回 Skill → 次轮达标：把「一次性人工打点」变成「可复用 skill + 实测反哺」的自收敛闭环
回环实例
踩坑 → 写回
现象 · 首轮打点
Prepare 打点全零，H/O 完整
与数据侧反馈完全吻合
根因 · 定位
Prepare 关闭 kernel 末尾
自动 DCache 写回，计时器未写 GM
写回 Skill
新增芯片类型问询（仅 A5 分支）
踩坑记录入规则集，下次重点检查
次轮复测
按新规则重跑，打点数据正常
转入 AB 实测
实测数据
AB 对照
七阶段合计（μs）
1704.80 → 1612.33 -5.42%
Prepare（μs）· 优化点
714.91 → 620.64 -13.19%
其余六阶段（μs）
+1.80 未外溢
三轮复测极差（μs）
1.4 / 1.8 收敛稳定
打点能力沉淀
人工打点 → skill 固化：插桩、采集、归因三步均有模板可复用；不再依赖个人经验，跨算子可直接迁移
覆盖 · 7 阶段墙钟 + 7 路 pipe 计时
失败也是资产
首轮即命中「Prepare DCache 未写回」坑；根因与写回内容一并固化进规则集，下一轮打点自动规避
写回 · 芯片类型问询 + 踩坑记录
收敛有据
AB 三轮复测，合计与 Prepare 两级降幅稳定；优化严格落在 Prepare，其余六阶段合计仅 +1.80 μs，未外溢
降幅 · 合计 -5.42% ｜ Prepare -13.19%
算子工程
GDN chunk 算子
Profiling 打点 Skill
插桩 · 采集 · 归因
环境实测
真机 NPU 跑测
成功？
达收益预期
AB 实测确认
否 · 未达标
Skill 优化
归因写回规则集
归因回流 · 重测
重跑的是「打点 + 实测」这一对，不是只重测一次
所以回流箭头的终点是打点 Skill，不是环境实测